VELTIA KÉZSZÁRÍTÓ

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: BIZTONSÁG, BESZERELÉS, MŰKÖDTETÉS, KARBANTARTÁS, GARANCIA

| HU | FIGYELEM: A BESZERELÉS ÉS AZ ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT |
| --- | --- |

Környezetvédelmi információk

Ez a termék környezetbarát. Úgy tervezték, hogy nagyon alacsony legyen az energiafogyasztása. Ez az egység több mint 72%-kal kevesebb energiát fogyaszt a legtöbb hagyományos forró levegőt fújó kézszárítóhoz képest.
A műanyag alkatrészek jelöléssel vannak ellátva, hogy megfelelően lehessen azokat újrahasznosítani.

Ez az egységre a WEEE előírásoknak vonatkoznak, lehetővé téve ezáltal a megfelelő leselejtezést.

HU

NÉVMUTATÓ

RÉSZEK	OLD.

BIZTONSÁG

BESZERELÉS

MŰKÖDTETÉS

KARBANTARTÁS

GARANCIA

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

- Fontos biztonsági előírások

FIGYELEM – A tűz illetve áramütés elkerülése érdekében ne használja ezt a kézszárítót semmilyen szilárd halmazállapotú anyagok sebességét szabályozó készülékkel.

- Beszerelési utasítások

FIGYELEM – A TŰZ, AZ ÁRAMÜTÉS ÉS A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT, KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBIAKAT:

- A beszerelést és az elektromos vezetékek bekötését egy arra szakképzett személynek kell elvégeznie az alkalmazandó szabályok és szabványok betartásával, beleértve a tűzvédelmi osztálynak megfelelő beszerelést is.

- Miközben belevág, illetve belefúr a falban vagy mennyezetbe, vigyázzon, hogy ne tegyen kárt az elektromos vezetékekben és egyéb rejtett elektromos-hálózati egységekben.

- Ezt az egységet csak a gyártó által előírt rendeltetésre használja. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a gyártóval.

- A készülék szervizelése, ill. tisztítása előtt kapcsolja ki a szervizpanelen és aktiválja a szervizelési leválasztó eszközöket, hogy a készülék még csak véletlenül se kapcsoljon be. Ha a szervizelési leválasztó eszközöket nem tudja aktiválni, biztonságosan helyezzen fel egy feltűnő figyelmeztető eszközt, például egy címkét a szervizpanelre.

! FIGYELEM: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy évekig biztonságosan és megbízhatóan működjön. Azonban a készülék elektronikus jellege miatt a kézszárítóhoz mellékelt használati útmutatót és a műszaki információkat figyelmesen tanulmányoznia kell. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót és az egyéb információkat a jövőben felmerülő kérdései tisztázása érdekében. Amennyiben egy harmadik fél részére átadja a készüléket, kérjük, mellékelje ahhoz a használati útmutatót és az egység műszaki információit.

!! FIGYELEM: ÁRAMKÖR

Ezt az egységet egy külön áramkörről kell működtetni, melyet egy a megfelelő besorolással rendelkező áramköri megszakító véd:

Modell 240V: Megszakító: 16A Modell

120V: Megszakító: 20A

Az áramköri vezetéknek meg kell felelnie a termék áramfogyasztásának, amint az a használati útmutatóban is szerepel.

BIZTONSÁG ÉS HASZNÁLAT

- Ez az egység kizárólag beltéri használatra alkalmas, közvetlen napsugárzásnak, víznek és egyéb szélsőséges hőmérsékleti tényezőknek ne tegye ki. Ne használja a készüléket a szabadban, illetve nedves környezetben és hőkibocsátó eszközök közelében.

- A víznyerő eszközöktől lévő minimális távolság legalább 40cm kell, hogy legyen.

- A készüléket a használati útmutató utasításai szerint kell beszerelnie.

- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból illetve a hibás beszerelésből származó meghibásodásokért.

- A kézszárító felülvizsgálatát, javítását és karbantartását az arra képzett és jogosult személyzet végezheti el.

- Mindig eredeti alkatrészeket, és pótalkatrészeket használjon.

- A kézszárítót a szerzett készüléknek megfelelő áramforrásról működtesse. A névleges teljesítmény az egység elektromos adattábláján található.

- Gyermekek csak felnőtt felügyelet mellett használhatják ezt a terméket.

- A termék a hatékony és gyors kézszárításra fejlesztették ki. Soha ne próbálja meg vele más testrészét szárítani.

- Ne helyezzen a kézszárító belsejébe, ill. fölé semmilyen tárgyat.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kézszárító fölé.

- Ha a készülék meghibásodik, nem szabad tovább használni. Keresse fel a szakszervizt (vagy a forgalmazót) és ellenőriztesse meghibásodott termékét.

- A készülék belső része csavarokkal van lezárva, ezért a készülék ellenőrzését kizárólag e célra képesítéssel rendelkező hivatalos szakember végezheti el. A készülék belsejében nincsenek javítható, vagy cserélhető alkatrészek.

Csomagolás leselejtezése:

A csomagolás megvédi a készüléket a raktározás és a szállítás során. Újrahasznosítható anyagokból készült. Ha már nincs szüksége a csomagolóanyagra, az újrahasznosítási előírásoknak megfelelően selejtezze le azt.
A termék cseréjekor:

Ez a készülék az Európai WEEE jelzéssel van ellátva. Az elavult, vagy működésképtelenné vált készülékeket az országában érvényes elektromos- és elektronikus hulladékok kezelési előírásainak megfelelően kell leselejteznie. A készüléket oly módon selejtezze le, hogy az ne károsítsa a környezetet és bizonyos alkatrészei újrahasznosíthatók legyenek. Európában a készüléket az Önhöz legközelebbi újrahasznosító központban helyezze el, vagy lépjen kapcsolatba a kereskedővel, vagy az önkormányzattal.

KARBANTARTÁS

- Külső: A készülék külső burkolatát naponta egyszer, egy puha benedvesített ronggyal át kell törölni, így eltávolítja a port és a vizet. Ne használjon súrolószereket vagy általános tisztítószereket. Soha ne tegye a készüléket vízbe.

- Víztartály: A szárítás folyamán lecsöpögő víz a készülék alsó részében található tartályban gyűlik össze. A víztartályt legalább hetente egyszer ki kell üríteni. A készülék egy jól látható és hallható hangjelzést ad, ha a tartály majdnem megtelt. Ha nem üríti ki a tartályt, kifolyik a víz, és lecsöpög a földre. A készülék még akkor is megfelelően működik, ha a víztartály megtelt állapotát jelző hangjelzés bekapcsolt (ON helyzet).

- Porszűrők: Ez a készülék két porszűrővel rendelkezik (motoronként egy), melyek a víztartályban találhatóak. A szűrőket legalább hetente egyszer ellenőrizni és tisztítani kell. Kérjük olvassa el a használati útmutató karbantartásra vonatkozó részeit, mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene.

BESZERELÉS ÉS MŰKÖDTETÉS

Tanulmányozza át újra a használati útmutató vonatkozó részeit

MŰSZAKI ADATOK TÁBLÁZATA

| MODELL: | 240V | 120V |
| --- | --- | --- |
| Feszültség | 220/230/240V- | 110/120V- |
| Frekvencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Teljesítmény | 1 760 W | 1 749 W |
| Áram | 8,OA @ 230Vac | 15,9A @ 120Vac |
| Elektromos szigetelés | II. osztály | II. osztály |
| Légsebesség | 125 Mérföld/óra (200 Km/h) | 125 Mérföld/óra (200 Km/h) |
| Száradási idő | 10-15 s | 10-15 s |
| Méretek | 11.81x7.67x24.29 (hüvelyk) | 11.81x7.67x24.29 (hüvelyk) |
|  | 300x195x617 (mm) | 300x195x617 (mm) |
| Súly | 21.1 font (9.55 Kg) | 21.1 font (9.55 Kg) |
| Védelmi szint | IP33 | IP33 A |

Ez a készülék megfelel az elfogadott technológiai előírásoknak és a vonatkozó biztonsági irányelveknek. Ezzel kijelentjük, hogy a készülék eleget tesz az alábbi európai irányelveknek: 89/336/EGK (92/31EGK) y 73/23EGK (93/68/EGK). Az értesítés nélküli módosítás jogát fenntartjuk.

BESZERELÉS

B

MŰKÖDTETÉS

c

Tegye a kezét a kézszárító fenti nyílásába, ahogyan azt az ábrán is látja. A készülék észleli a kezét, és 1 másodperc múlva bekapcsol.

HU

HU 	Hagyja a kezét a készülékben, amíg meg nem szárad. Ez átlagosan 10-15 másodpercet vesz igénybe.

Vegye ki a kezét. A kézszárító leáll, és készenléti állapotba kapcsol.

HU

HU	Ha több mint 25 másodpercen át bent tartja a kezét a készülékben, az biztonsági okokból addig kikapcsol, amíg ki nem veszi a kezét a kézszárítóból.

KARBANTARTÁS

D

| HU | Ha a víztartály telítettségi szintje elérte a kritikus határt, bekapcsol a vörös fény, valamint egy figyelmeztető hangjelzést hallat a készülék. |
| --- | --- |

| HU | Ha a magas víz-telítettségi szintet jelző riasztás bekapcsol (ON), húzza ki a víztartályt a készülék alól. Amint kiürítette a víztartályt, helyezze vissza a helyére. Legalább hetente egyszer ezt is ellenőrizni és üríteni kell. |
| --- | --- |

| HU | A motorok porszűrőjét hetente egyszer ellenőrizni kell, és el kell dönteni, hogy szükséges-e a tisztításuk. A szűrők eltávolításához előbb le kell vennie a víztartályt, majd vízzel mossa le a szűrőket. |
| --- | --- |

| HU | Zero Smell (szagtalanító) cseréje |
| --- | --- |

E   GARANCIA

GARANCIAI KORLÁTOZÁSOK

Jelen termékre a vásárlástól számított 3 éves garanciát vállal a gyártó, és garantálja, hogy ez idő alatt a termék hibamentes működését. Garanciaigényét kérjük, a helyi kereskedőnél  jelentse be, vagy küldjön egy e-mailt a customerservice@veltia.com címre.

A GARANCIA FELTÉTELEI:

- Garanciaigény esetén a gyártó köteles a hibás terméket tetszés szerint vagy megjavítani, vagy kicserélni.

- A garancia érvényesítése csak akkor lehetséges, ha a vásárló rendelkezik a megfelelően kitöltött garanciajeggyel, vagy a vásárlást igazoló okmánnyal, amin fel van tüntetve a vásárlás dátuma, valamint a modell neve és sorozatszáma.

- A garancia nem terjed ki az alábbiak által okozott termékhibára: hiányos vagy nem megfelelő beszerelés, ill. karbantartás, helytelen használat, balesetek, tűz vagy árvíz. Ilyen esetekben a jótállás semmisnek tekintendő.

- A garanciális feltételeket harmadik nem módosíthatja, ill. nem bővítheti ki.

- Ez a garancianyilatkozat elismeri a végfelhasználó tényleges törvényes jogait. Abban az országban ahol a terméket megvásárolta a helyi törvények további jogokat is biztosíthatnak a végfelhasználó részére.

GARANCIALEVÉL

TERMÉK MODELLJE:	TERMÉK SOROZATSZÁMA:

FORGALMAZÓ NEVE ÉS BÉLYEGZŐJE:

VÁSÁRLÁS IDŐPONTJA:

VÉGFELHASZNÁLÓ NEVE ÉS CÍME:

*Vásárláskor azonnal kitöltendő

HU

■ VELTEK SYSTEMS, S.L.

Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Solsonès, 55-57 08211 Castellar del Vallès (Barcelona - Spanyolország)

Tel. + 34 93 714 44 77 Fax + 34 93 714 46 28

Email: sales@veltia.com

# Text boxes

2

6

9

11

13